## Slide 1: Triangulation de la position d’un robot
Chef de projet : M. DEBADIER
Groupe M1BE11
CHENIGLE Amina – LABEYRIE Julie – MERCIER Quentin
Département Systèmes et Energie - 2015

## Slide 2: Plan
Présentation
I – Conception matérielle
II – Conception logicielle
III –Problèmes rencontrés
Conclusion
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 3: Présentation
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 4: Présentation Introduction
Objectif: Connaître la position d’un robot en mouvement sur un terrain rectangulaire en temps réel (Précision de 5 cm).
Outils: Balises fixes et mobile, capteurs.
Application: Coupe de France de robotique.
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 5: Présentation Cahier des charges
Triangulation de la position d’un robot
Caractéristiques des balises

## Slide 6: Présentation Cahier des charges
Contraintes mécaniques:
Taille et poids des balises limités
Balise mobile accrochable grâce à du velcro
Contraintes électroniques
Tension max = 48V
Laser de type 2,3,4 interdits
La balise doit disposer d’une batterie
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 7: II – Conception matérielle
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 8: II. Conception Matérielle 1) La triangulation
Méthode : Balise mobile = émettrice/réceptrice
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 9: II. Conception Matérielle 1) La triangulation
Généralités sur la triangulation
Triangulation de la position d’un robot
Calcul d’une position d’un objet via la connaissance d’angles et de distances

## Slide 10: II. Conception Matérielle 2) Le PIC
Alimentation en 3,3V
PWM modulable
Quadrature Encoder Interface (QEI)
Interface UART
Un nombre suffisant de broches
-> PIC18F4431 Microchip
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 11: II. Conception Matérielle 3) L’alimentation
Alimentation : 4 piles AA rechargeables
Augmentation la tension grâce à un boost (LM2588)
Convertisseurs 5V et 3.3V
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 12: II. Conception Matérielle 4) Le bloc moteur
LE MOTEUR
Mettre le capteur en rotation
Etre alimenté entre 0-12V
Etre léger et facile à mettre en place
Moteur RS alimenté 6V et tournant à 3,5tr/sec
LE CODEUR
Connaître la position exacte du capteur lorsqu’il détecte une balise
Besoin de précision
 Codeur incrémental optique 2000 points/tours alimenté sous 5V
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 13: II. Conception Matérielle 5) Le capteur
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 14: II. Conception Matérielle 5) Le capteur
Technologie: Infrarouge
Capteur: SICK G6 GTB6-P1212
Surface réfléchissante: scotch en nid d’abeille
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 15: II. Conception Matérielle
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 16: II. Conception Matérielle 6) Le Bluetooth
Une fois les balises détectées par le capteur et les angles calculés il faut transmettre l’information à l’utilisateur
Choix du module Bluetooth Microchip RN42
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 17: III – Conception logicielle
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 18: III. Conception Logicielle 1) Programmation du Bluetooth
Mode data : transmettre des données au récepteur via le Bluetooth
Mode commande : modifier la configuration du module. Envoyer les caractères « $$$ » et recevoir « CMD »
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 19: III. Conception Logicielle 2) Programmation du pic
Configuration des registres et des ports
Faire clignoter une LED pour vérifier horloge
Interruptions
PWM et QEI
Algorithme de triangulation
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 20: III. Conception Logicielle 3) Algorithme de triangulation
Le robot est sur une position inconnue sur le terrain
Création d’un repère dont l’origine est la position du capteur
On détermine les 3 angles entre le robot et les balises
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 21: III. Conception Logicielle 3) Algorithme de triangulation
On trace les cercles circonscrits de chaque triangle
Le robot est à l’intersection des 3 cercles
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 22: III. Conception Logicielle 3) Algorithme de triangulation
Problème : que se passe-t-il lorsque le robot tourne sur lui-même ?
Solution : Calcul des trois triangulations possibles et comparaison avec la position précédente
Exemple : 3 angles 25°, 110° et 270° :
  25° correspond à C, 110° correspond à D et 270° correspond à F
  25° correspond à D, 110° correspond à F et 270° correspond à C
  25° correspond à F, 110° correspond à C et 270° correspond à D
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 23: IV – Problèmes rencontrés
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 24: IV. Problèmes rencontrés 1) Le Bluetooth
Problème d’assignation de chaque pin
Problème de programmation du Bluetooth
   Biper chaque pin
   Nombreuses tentatives de programmes
   Durée: plus de 3 semaines
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 25: IV. Problèmes rencontrés 2) Algorithme
Perte de la position du robot quand celui-ci tournait sur lui-même
Pas de calculs faisables si une balise est cachée
 Calculer les trois triangulations possibles et choisir la solution la plus proche de la précédente
 Ne pas faire de calculs quand on voit que 2 balises
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 26: Conclusion
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 27: Conclusion Améliorations possibles
Recouvrir les balises fixes de catadioptres (plus de précision)
Placer une boussole sur le robot pour avoir son orientation
Amélioration de l’algorithme de triangulation pour traiter les cas où on ne voit que deux balises
Gestion simultanée de 2 triangulations
Routage de la carte
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 28: Conclusion
Application et apprentissage de connaissances
Sujet complet et fonctionnel
Travail d’équipe
Gestion du temps
Triangulation de la position d’un robot

## Slide 29: Questions ?
Merci de votre attention
Triangulation de la position d’un robot